## Slide 1
WASHIOS • INTERNSHIP SUMMARY
จากโจทย์สร้าง OS
สู่ระบบที่รับมือ Failure ได้
FreeRTOS foundation → Safety services → WashiBoot → Payload HIL
2.5
เดือนของการเปลี่ยนโจทย์
ให้กลายเป็นระบบที่ส่งต่อได้
ต้นแบบ Flight Software บน STM32
ไม่ใช่ Flight-qualified product
49
NATIVE TESTS
11 boot + 38 core
10
BUILD ENVS
core + boot + responder
0 B
DYNAMIC HEAP
WashiOS-controlled paths
WashiOS FlightStack • verified 31 July 2026
01

## Slide 2
T H E F I R S T D E C I S I O N
FreeRTOS เปลี่ยนโจทย์จาก “สร้าง Scheduler” เป็น “สร้าง Mission Behavior”
จุดเริ่มต้น
SUPERLOOP
อ่าน Sensor
ประมวลผล
ส่ง Telemetry
ตรวจ Fault
งานหนึ่งช้า → ทั้ง loop ช้า
→
สิ่งที่เลือกใช้
FREERTOS TASK MODEL
Heartbeat
คาบของตัวเอง
Telemetry
คาบของตัวเอง
Watchdog
ตรวจทุก Critical Task
Scheduler + Context Switching เป็นฐานที่มีอยู่แล้ว
เวลาพัฒนาจึงถูกย้ายไปที่ Safety, Portability และ Fault Handling
ไม่สร้าง RTOS ใหม่ — ใช้ RTOS เป็นฐานเพื่อแก้โจทย์ CubeSat
Source: repository architecture and FreeRTOS static-task implementation
02

## Slide 3
R E Q U I R E M E N T R E F R A M E D
CubeSat readiness ต้องการ Safety Stack เหนือ MCU — ไม่ใช่ Scheduler อีกตัว
MISSION APPLICATION
Heartbeat • Telemetry • Payload • LaserCom
CORE SAFETY SERVICES
Task Health • Watchdog • FaultLog • TMR • Boot Fail-safe
STATIC TASKING
FreeRTOS scheduler • static stacks • deterministic task creation
HAL CONTRACTS
GPIO • UART • Timing • ADC • CAN • I²C • SPI • PWM
BSP / SILICON
STM32G431 • STM32F411 • native host simulation
เป้าหมาย
เปลี่ยน
Hardware
โดยไม่เขียน
Safety Logic
ใหม่ทั้งหมด
Portability
+ bounded behavior
Architecture นี้ทำให้คำว่า “OS” กลายเป็น Flight Software Foundation ที่วัดและทดสอบได้
Five-layer architecture • application logic remains hardware-neutral
03

## Slide 4
P O R T A B I L I T Y
HAL ทำให้ Payload Logic เปลี่ยนบอร์ดได้ โดยไม่ลาก Core ไปแก้ตาม
Payload Task
poll • timeout • recovery
→
HAL Contract
IUart / IGPIO / ITiming
→
Board Support
STM32 HAL details อยู่ที่นี่
→
Physical Board
G431 / F411 / host mock
CORE LOGIC เห็นเพียง Interface
Driver, pin mapping และ vendor SDK ถูกกักไว้ด้านล่าง
“Plug and Play” ในที่นี้หมายถึง
เพิ่ม Driver + Configuration ใหม่ โดยรักษา Safety Contract เดิม
HAL interfaces and BSP isolation • not zero-configuration hardware discovery
04

## Slide 5
R U N T I M E S A F E T Y
Core Services เปลี่ยน Task ที่ค้าง จาก Failure เงียบ ๆ ให้เป็น Recovery Decision
Critical Tasks
Heartbeat • Telemetry • Payload
check-in →
Task Health Registry
deadline + health mask
summary →
Watchdog Gate
refresh เฉพาะเมื่อทุก critical task healthy
HEALTHY
refresh
watchdog
UNHEALTHY
เมื่อ Critical Task พลาด Deadline
บันทึก Fault → หยุด refresh → hardware reset → retained evidence ยังอยู่
↓
FaultLog • CRC-32 • retained .noinit
System health ≠ Payload health
Payload offline ได้ แต่ OBC task ต้องยัง check-in และพยายาม recovery ต่อ
TaskHealthRegistry • Watchdog • retained FaultLog • deterministic reset path
05

## Slide 6
T H E B L I N D S P O T
ถ้า Payload พัง — OS ตรวจได้
ถ้า Task ค้าง — Watchdog Reset ได้
แต่ถ้า Firmware ของ OS พังก่อนเริ่มทำงาน…
ใครเป็นคนตรวจ?
PAYLOAD
OS supervises
↓
TASKS
watchdog supervises
↓
OS IMAGE
?
คำถามนี้นำไปสู่การสร้าง WashiBoot — Software ที่ทำงานก่อน OS
Turning point: an independent pre-application safety layer
06

## Slide 7
B O O T - T I M E S A F E T Y
WashiBoot ตัดสินใจก่อน Application Code จะได้รับสิทธิ์ทำงาน
RESET
entry at 0x08000000
→
RECOVER
metadata + retained fault state
→
VALIDATE
state • vector table • CRC-32
→
SELECT
active slot then fallback
VALID →
JUMP TO CORE
set VTOR / MSP / reset handler
INVALID ↓
SAFE LOOP
record SafeFail + visible beacon
A/B POLICY
Slot A 0x08004000
Slot B 0x08012000
pending image มี attempt limit • confirmed image ใช้งานต่อ • invalid active slot ลอง fallback
CRC ตรวจ accidental corruption — ยังไม่ใช่ signature หรือ secure boot
WashiBoot policy • vector validation • CRC provisioning • A/B fallback
07

## Slide 8
H A R D W A R E V A L I D A T I O N
บอร์ดจำลองที่เขียนโปรแกรมได้ ให้ Fault Coverage มากกว่า Sensor คงที่หนึ่งตัว
G431 • OBC
WashiBoot + WashiOS-Core
poll every ~500 ms
validate CRC / sequence / timeout
G474 • PAYLOAD BOARD
software responder
selectable fault behavior
telemetry response
USART1 • 115200 BAUD
PollRequest →
← TelemetryResponse
Fault modes เปลี่ยนได้ด้วย Software
NORMAL
valid frame
SILENT
no response
BAD_CRC
corrupt frame
DELAYED
>100 ms deadline
RECOVERED
back online
Software-defined payload HIL • experiment record still required for final hardware claims
08

## Slide 9
V E R I F I C A T I O N
หลักฐานครอบคลุม Logic, Target Compilation และ Resource Discipline
49
NATIVE TESTS PASSED
11 BOOTLOADER
38 CORE / SITL
policy • CRC • fallback • health • watchdog • protocol
10 BUILD ENVIRONMENTS
CORE STM32
6 / 6
WASHIBOOT
3 / 3
G474 RESPONDER
1 / 1
G431 RESOURCE PROFILE
16.1 KB
.text
application code
6.9 KB
STATIC RAM
.data + .bss
0 BYTE
controlled dynamic heap
Static allocation ≠ zero RAM
Native tests ตรวจ Logic — Target builds ตรวจ Integration — Resource profile ตรวจข้อจำกัด
Verified baseline: 31 July 2026 • exact commands in docs/DELIVERY_STATUS_TH.md
09

## Slide 10
H A N D O F F
สิ่งที่ส่งมอบ ไม่ใช่ Flight-ready Product
แต่เป็น Foundation ที่ Build ซ้ำ ทดสอบ และพัฒนาต่อได้
DELIVERED
✓
FreeRTOS safety foundation + HAL/BSP boundaries
✓
WashiBoot A/B policy + CRC/vector validation
✓
Software-defined payload fault simulation
✓
49 tests + 10 build environments
✓
Portable scripts + Thai handoff manual
NEXT MILESTONE
→
signed firmware + anti-rollback
→
persistent metadata across power loss
→
automated HIL logs + power-cycle campaign
→
DMA / long-duration soak testing
→
project license before public release
จาก “สร้าง OS จากศูนย์” → “สร้างระบบที่รู้ว่าตัวเองกำลังพัง และรู้ว่าจะทำอะไรต่อ”
WashiOS FlightStack • internship handoff • questions
10